Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy ezt serii EN57 nr 973

- Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę:

- Naprawa poziomu P4 EZT wg Dokumentacji Systemu Utrzymania zatwierdzonej decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN57.

- Wyciąć w całości obecne rynienki stalowe i zastosować rynienki z tworzywa sztucznego wyłącznie nad drzwiami automatycznymi i „motylkowymi”.

- W przypadku braku osłon syren tonowych należy uzupełnić braki lub wymienić syrenę na nową.

- Wykonawca sprawdzi prawidłowość działania, a jeśli będzie konieczne naprawi elektryczne połączenia międzywagonowe złącz typu Harting.

- Naprawa dźwigni przycylindrycznych oraz ich zawieszenia, a w przypadku stwierdzenia ich nadmiernego zużycia bądź uszkodzenia wykluczającego możliwość naprawy, wymiana na nowe.

- Odnowienie dolnych klap wyczystkowych drzwi automatycznych wraz z zamknięciami na klucz konduktorski.

- Nad drzwiami wejściowymi w osłonie mechanizmów napędowych drzwi automatycznych zamontować oświetlenie LED – analogicznie jak na eksploatowanym pojeździe np. EN71-040 (fotografia nr 1).

- Wymiana wykładziny podłogowej (wykładzinę podłogową dostarczy Zamawiający). Wykładzina podłogowa powinna pokrywać ściany boczne do wysokości ok. 100 mm.
W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany podłogi drewnianej – szczegóły ustalić z Zamawiającym. Dostarczona wykładzina będzie spełniała wymagania normy PN-EN 45545-2+A1:2015, zbiór wymagań R10, poziom zagrożenia HL2. Zamawiający dostarczy certyfikat zgodności wyrobu i raport z badań wystawiony przez jednostkę akredytowaną wg PN-EN ISO/IEC 17025.

- Naprawa podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonie silnikowym w tym wymiana okuć klap na elementy z blachy nierdzewnej z zaokrąglonymi rogami.

- Wymiana izolacji termicznej ścian bocznych – 100%.

- Wymiana płyt warstwowych (na nowe) Unilam ściennych w przedsionkach i w przedziałach pasażerskich – 100 %.

- W ramach wymiany wyłożeń ścian przedziałów pasażerskich, przedsionków oraz płyt sufitowych Zamawiający nie oczekuje wymiany 100% profili aluminiowych stosowanych do łączenia poszczególnych wyłożeń. Profile wymagające naprawy należy zdemontować, oczyścić poprzez szczotkowanie i założyć ponownie, braki uzupełnić.

- Wymienić istniejące lampy jarzeniowe na lampy z elementami świetlnymi LED – barwa światła naturalna 4000 ÷ 45000K. Nowo zamontowana pojedyncza linia świetlna lamp powinna posiadać oświetlenie główne oraz oświetlenie awaryjne zarówno w przedsionkach jak i przedziałach pasażerskich. Zasilanie lamp z przetwornicy głównej - bloku 110V DC. Elementy LED mocowane na płycie głównej lampy (nie dopuszcza się montażu świetlówki 
z elementami LED). LED zabezpieczone przed kradzieżą i kurzem w szczelnej obudowie. Zamawiający wymaga instalacji lamp wbudowanych w sufit, umożliwiających swobodny dostęp do klap inspekcyjnych drzwi bocznych. Sposób działania oświetlenia awaryjnego powinien zapewniać możliwość uruchomienia pojazdu min. po 3 godzinach poboru prądu 
z baterii. Wykonawca zakupi nowe fabrycznie akumulatory.

- Jeśli będzie to konieczne należy wymienić płyty sufitowe w przedsionkach i w przedziałach pasażerskich, szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Instalację ogrzewania elektrycznego wymienić na nową.

- Grzejniki umieszczone w przedsionkach i przedziałach odnowić, wymienić izolację termiczną pod grzejnikami – 100 %.

- Na przewodach powietrznych (głównym i hamulcowym) zastosować kurki końcowe typu H4ZW, które mają być mocowane do czoła pudła.

- Zamontować w drzwiach między wagonowych system łożyska rozwiniętego ROLLON.
SN 28-750(60+60)-700-1490.

- Toaletę w wagonie „Ra” odnowić. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Toaletę z wagonu „Rb” zdemontować i zwrócić do Zamawiającego.

- W kabinach maszynisty A i B fotele maszynisty oraz ławy dla kierownika pociągu obszyć nową tapicerką zgodnie z kolorystyką określoną w pkt. III. Kolorystyka elementów.

- Odnowić malaturę stelaży siedzisk pasażerskich, siedziska obszyć nową tapicerką, zagłówki obszyć skórą ekologiczną z kolorystyką określoną w pkt. III. Kolorystyka elementów.

- Na pulpicie w kabinie maszynisty A i B muszą być po dwa gniazda elektryczne 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazda podwójne z uziemieniem i przesłonami). Miejsce montażu gniazda elektrycznego ustalić z Zamawiającym

- W wagonie „Ra” oraz w wagonie „Rb” w obecnym przedziale bagażowym A należy:

      - Zabudować ścianki działowe z otwieranymi na przedział otwarty drzwiami. Ścianki umiejscowić jak najbliżej okien, za tzw. drzwiami „motylkowymi” (szerokość przedziału służbowego min. 1200 mm.). Zamontować drzwi o szerokości max. 800 mm i wysokości max. 2000 mm wyposażone w małe uchylne okienko do sprzedaży biletów (fotografia 
nr 2). Okienko powinno być otwierane w kierunku przedziału służbowego za pomocą klamki – nie dopuszcza się stosowania zatrzasków. Drzwi od strony przedziału służbowego muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną z możliwością otwarcia bez względu na zamknięcie zamków patentowych. Patrząc od strony przedziału otwartego zaznaczyć na podłodze obszar działania drzwi do przedziału służbowego – zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem brązowym). Obszar ten należy oznaczyć poprzez wycięcie wykładziny w strefie działania drzwi i zastąpienia go fragmentem wykładziny podłogowej w kolorze żółtym (Mondo Punti P71). Łączenie obu wykładzin powinno gwarantować zabezpieczenie przed odklejeniem i zapewniać ciągłość wykładziny.

      - Przy drzwiach zamontować przycisk „wezwanie kierownika pociągu”.

      - Powstały przedział służbowy wyposażyć w:

        - składany stolik do wypisywania biletów;

        - oświetlenie sufitowe załączane osobnym włącznikiem zlokalizowanym przy stoliku, oświetlenie umieszczone nad stolikiem, tak aby w porze nocnej nie oślepiało maszynisty (nie może być umieszczone w osi pojazdu);

        - dwa rozkładane siedzenia (zaznaczone kolorem niebieskim);

        - dwa gniazdka elektryczne 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazda pojedyncze 
z uziemieniem i przesłonami) zabudowane w okolicy siedzeń;

        - nowe osłony grzejników ze skośną płaszczyzną górną zamontować w pozycji pionowej zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem czerwonym).

      - W miejscu starej ścianki przedziału bagażowego A pozostawić po obu stronach fragment starej konstrukcji (na szerokość grzejnika) oraz fragment konstrukcji pod sufitem. Pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego.

      - W wagonach „Ra” i „Rb” w nowo powstałych przedziałach otwartych A w okolicy drzwi kierownika pociągu zamontować poręcz podsufitową ze stali nierdzewnej, o wytrzymałej konstrukcji spawanej. Poręcz wyposażyć dodatkowo w 13 gumowych uchwytów. Poglądowe miejsce montażu zaznaczono na rys. 1 i rys. 3 kolorem żółtym. Poręcze należy rozplanować tak, aby nie kolidowały z potrójnym wieszakiem na rowery. Rozmieszczenie i typ poręczy uzgodnić z Zamawiającym.

      - Nowo powstały przedział otwarty A wagonu „Ra” (rys. 1):

        - zamontować jednolite stałe ławy z oparciem, w pobliżu lub pod ławami zamontować po jednym gnieździe elektrycznym 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazdo pojedyncze z uziemieniem i przesłoną);

        - zamontować potrójny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej (uchwyt rowerowy uwidoczniony na rysunkach w kolorze fioletowym).

      - Nowo powstały przedział otwarty A wagonu „Rb” (rys. 3):

        - zamontować jednolite stałe ławy z oparciem, w pobliżu lub pod ławami zamontować po jednym gnieździe elektrycznym 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazdo pojedyncze z uziemieniem i przesłoną).

Rozwiązania konstrukcyjne i miejsca montażu m.in.: stolika, siedzisk oraz gniazdek elektrycznych ustalić z Zamawiającym.

- Opis zabudowy przedziału pasażerskiego B w wagonie „Ra” wraz z jego nowym wyposażeniem (rys. 2):

- W miejscu zdemontowanych uchwytów na rowery wstawić siedziska pasażerskie (siedziska zaznaczone na rysunku kolorem szarym). Szczegóły ustalić z Zamawiajacym.

- Uzupełnić grzejniki pod siedziskami pasażerskimi (siedzisko czteroosobowe). Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Opis zabudowy przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb” wraz z jego nowym wyposażeniem (rys. 4):

- W miejscu starej ścianki (wejście do WC) zabudować pozostały po drzwiach wejściowych otwór.

- Grzejnik z toalety przenieść na podłogę pod nowo zamontowane siedziska pasażerskie.

- Patrząc od strony przedziału otwartego A zdemontować drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego B oraz z prawej strony pozostawić fragment starej konstrukcji ścianki na szerokość grzejnika oraz fragment konstrukcji pod sufitem (pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego).

- Zgodnie z rysunkiem:

        - w miejscu usuniętej toalety zamontować siedziska pasażerskie (zaznaczono kolorem szarym);

        - zamontować jedno rozkładane siedzenie (rozkładane siedzenie uwidocznione na rysunku w kolorze granatowym);

        - zamontować potrójny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej (uchwyt rowerowy uwidoczniony na rysunku w kolorze fioletowym);

        - w okolicy uchwytu rowerowego zamontować poręcz podsufitową ze stali nierdzewnej o wytrzymałej konstrukcji spawanej; poręcz wyposażyć dodatkowo w 6 gumowych uchwytów (poręcz podsufitowa uwidoczniona na rysunku w kolorze żółtym);

        - grzejnik, który znajdował się poprzednio na ziemi (grzejnik uwidoczniono na rysunku w kolorze czerwonym) przenieść i zamontować pionowo na ścianę.

Miejsce montażu składanego siedziska, potrójnego uchwytu rowerowego, poręczy, szerokości ścianki oraz rozmieszczenie grzejników ustalić z Zamawiającym.

- Zamontować w wagonie „S” 8 gniazd USB o natężeniu 2A (każde). Miejsce i montaż ustalić z Zamawiającym.

- Wykonać nową malaturę na pudłach ezt zgodnie z obowiązującą kolorystyką Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje elektryczny zespół trakcyjny zgodnie z zasadami wskazanymi 
w zapisach ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPO-DARKI MORSKIEJ z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019, poz. 918); ROZPORZADZENIA (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu krajowym (Dz. U. L 315 z 3.12.2007 roku) na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (piktogramy, 
nr EVN, itd.). Dodatkowo Wykonawca na dachu wagonów rozrządczych umieści 
nr operacyjny pojazdu [973]. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno-ruchową dotyczącą wszelkich zmian wprowadzonych w pojeździe oraz dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procedury oceny zmiany zgodnie z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia wszelkie prawa autorskie dotyczące wyżej wymienionej dokumentacji. Przedmiotowa dokumentacja zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego.

- Wykonawca przed dostarczeniem pojazdu przekaże Zamawiającemu dokumentację powdrożeniową zawierającą m.in. opisy zastosowanych technologii, konfigurację i lokalizację urządzeń, budowę sieci, schematy przepływu i wymiany danych itp. Dokumentacja musi zostać przekazana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego po pozytywnych odbiorach komisarycznych wykonania P4 całego pojazdu. Przedmiotowe próby będą wykonywane z pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym 
w takim samym standardzie (wyposażonym w takie same systemy m.in. SIP, ZORIN jak przedmiotowy EZT) na koszt Wykonawcy i będą podstawą do odbioru wykonanej naprawy poziomu P4.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

- Rozplanowanie przedziału służbowego, przedziału otwartego i przedziału pasażerskiego.

Rys. 1 Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Ra”.

Rys. 2 Toaleta i umiejscowienie siedzisk pasażerskich w przedziale B, w wagonie „Ra”.

Rys. 3 Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Rb”.

Rys. 4 Rozplanowanie przedziału pasażerskiego w przedziale B, w wagonie „Rb”.

Fotografia nr 1. Oświetlenie LED zamontowane na klapach inspekcyjnych drzwi automatycznych.

Fotografia nr 2. Drzwi wewnętrzne oddzielające przedział służbowy od przedziału otwartego.

UWAGA

Przedstawione powyżej rysunki są tylko rysunkami poglądowymi.

Dokładne rozmieszczenie poszczególnych elementów należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

1)   unilamy ścienne – U 2101

2)   unilamy sufitowe – RAL 9003

3)   wykładzina podłogowa – dostarczy Zamawiający

4)   wykładzina podłogowa – Mondo Punti P71 (dotyczy tylko obszaru działania drzwi do przedziału służbowego)

5)   pulpit maszynisty w kolorze – RAL 7026

6)   ramy drzwi między wagonowych w kolorze – RAL 7040

7)   ramy drzwi między przedziałowych w kolorze – RAL 7040

8)   osłony mechanizmów napędowych drzwi automatycznych w kolorze – RAL 7040

9)   drzwi między wagonowe w kolorze – RAL 3020

10) pomosty przejściowe w kolorze – RAL 3020

11) drzwi między przedziałowe w kolorze unilanu ściennego

12) stoliki podokienne w kolorze zbliżonym do koloru unilanu ściennego (U 2101)

13) bagażniki w kolorze – RAL 7040

14) ramy okienne w kolorze – RAL 7040

15) śmietniczki w kolorze – RAL 7040

16) siedzenia w przedziałach pasażerskich oraz w kabinach maszynistów:

a) stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze – RAL-9006;

b) tkanina obiciowa RUNOTEV wzór art. 8637 des SKM422/12;

c) zagłówki ze skóry ekologicznej w kolorze SL7 2644 Blue 045 (E-LEATHER).